# NOVÝ FORD FIESTA: TECHNICKÉ ÚDAJE

# JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA PALIVA

| Fiesta 3dv. a 5dv. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spotřeba paliva (l/100 km) | Jízdní výkony |
| Motorizace | Výkon (k) | Emise CO2 (g/km) 3dv./5dv. | Město | Mimo město | Kombinovaná | Max. rychlost (km/h) | 0-100 km/h (s) | 50-100 km/h (s)* |
| 1.1 zážehový – 5st. man. | 70 | 107 | 6,1 | 3,9 | 4,7 | 160 | 14,9 | 17,9 |
| 1.1 zážehový – 5st. man. | 85 | 107 | 6,1 | 3,9 | 4,7 | 170 | 14,0 | 17,5 |
| 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 100 | 97 | 5,4 | 3,6 | 4,3 | 183 | 10,5 | 11,0 |
| 1.0 EcoBoost – 6st. aut. | 100 | 118 | 6,9 | 4,2 | 5,2 | 180 | 12,2 | n/a |
| 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 125 | 98 | 5,4 | 3,6 | 4,3 | 195 | 9,9 | 9,9 |
| 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 140 | 102 | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 202 | 9,0 | 8,5 |
| 1.5 TDCi – 6st. man. | 85 | 90/93 | 4,1/4,3 | 3,1/3,2 | 3,5/3,6 | 175 | 12,5 | 12,8 |

Motory EcoBoost jsou vybaveny systémem Stop-Start

* Na 4. rychlostní stupeň

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

# Hmotnosti

| Fiesta Trend, Titanium a Vignale 3dv. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provozní hmotnost (kg)# | Max. hmotnost vozidla* (kg) | Max. hmotnost soupravy (kg) | Max. hmotnost přívěsu (brzděného) (kg) | Max. hmotnost přívěsu (nebrzděného) (kg) | Max. zatížení střechy (kg) |
| 70 k 1.1 zážehový – 5st. man. | 1108 | 1615 | 2365 | 750 | 550 | 50 |
| 85 k 1.1 zážehový – 5st. man | 1108 | 1615 | 2365 | 750 | 550 | 50 |
| 100 k 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 1144 | 1645 | 2645 | 1000 | 570 | 50 |
| 100 k 1.0 EcoBoost – 6st. aut. | 1184 | 1650 | 2650 | 1000 | 590 | 50 |
| 125 k 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 1144 | 1645 | 2645 | 1000 | 570 | 50 |
| 140 k 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 1144 | 1645 | 2645 | 1000 | 570 | 50 |
| 85 k 1.5 TDCi – 6st. man | 1158 | 1650 | 2400 | 750 | 575 | 50 |

| Fiesta ST-Line 3dv. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provozní hmotnost (kg)# | Max. hmotnost vozidla* (kg) | Max. hmotnost soupravy (kg) | Max. hmotnost přívěsu (brzděného) (kg) | Max. hmotnost přívěsu (nebrzděného) (kg) | Max. zatížení střechy (kg) |
| 100 k 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 1144 | 1635 | - | - | - | 50 |
| 125 k 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 1144 | 1635 | - | - | - | 50 |

| Fiesta Trend, Titanium a Vignale 5dv. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provozní hmotnost (kg)# | Max. hmotnost vozidla* (kg) | Max. hmotnost soupravy (kg) | Max. hmotnost přívěsu (brzděného) (kg) | Max. hmotnost přívěsu (nebrzděného) (kg) | Max. zatížení střechy (kg) |
| 70 k 1.1 zážehový – 5st. man. | 1130 | 1635 | 2385 | 750 | 565 | 50 |
| 85 k 1.1 zážehový – 5st. man. | 1130 | 1635 | 2385 | 750 | 565 | 50 |
| 100 k 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 1164 | 1665 | 2665 | 1000 | 580 | 50 |
| 100 k 1.0 EcoBoost – 6st. aut. | 1206 | 1675 | 2675 | 1000 | 600 | 50 |
| 125 k 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 1164 | 1665 | 2665 | 1000 | 580 | 50 |
| 140 k 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 1164 | 1665 | 2665 | 1000 | 580 | 50 |
| 85 k 1.5 TDCi – 6st. man. ( | 1186 | 1670 | 2420 | 750 | 590 | 50 |

| Fiesta ST-Line 5dv. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provozní hmotnost (kg)# | Max. hmotnost vozidla* (kg) | Max. hmotnost soupravy (kg) | Max. hmotnost přívěsu (brzděného) (kg) | Max. hmotnost přívěsu (nebrzděného) (kg) | Max. zatížení střechy (kg) |
| 100 k 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 1164 | 1655 | - | - | - | 50 |
| 125 k 1.0 EcoBoost – 6st. man. | 1164 | 1655 | - | - | - | 50 |

* Údaj pro vozy vybavené panoramatickou střechou.

# Představuje nejnižší provozní hmotnost vozidla připraveného k jízdě včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, všech provozních kapalin a nádrže naplněné na 90 procent její kapacity. Skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na výrobních tolerancích, instalované výbavě atd.

Uváděné hmotnosti přívěsu vyjadřují schopnost vozidla zatíženého na nejvyšší technicky přípustnou hmotnost (celková hmotnost vozidla) s připojeným přívěsným vozidlem znovu se po zastavení rozjet ve svahu s 12% stoupáním na úrovni hladiny moře. Jízdní výkony a spotřeba všech modelů se při jízdě s přívěsným vozidlem zhoršují. Nejvyšší technicky přípustná hmotnost soupravy je nejvyšší technicky přípustná hmotnost soupravy tažného vozidla a přípojného vozidla.

# Rozměry

| Fiesta 3dv. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trend/Titanium | ST-Line | Vignale |
| Vnější rozměry (mm) |  |  |  |
| Celková délka | 4040 | 4065 | 4040 |
| Celková šířka včetně/bez zpětných zrcátek | 1941/1735 | 1941/1735 | 1941/1735 |
| Celková šířka se sklopenými zrcátky | 1783 | 1783 | 1783 |
| Celková výška | 1476 | 1466 | 1476 |
| Rozvor náprav | 2493 | 2493 | 2493 |
| Vnitřní rozměry (mm) |  |  |  |
| Prostor pro hlavu vpředu | 992 | 992 | 992 |
| Maximální prostor pro nohy vpředu | 1125 | 1125 | 1125 |
| Šířka interiéru v úrovni ramen vpředu | 1346 | 1346 | 1346 |
| Prostor pro hlavu vzadu | 955 | 955 | 955 |
| Prostor pro nohy vzadu | 835 | 835 | 835 |
| Šířka interiéru v úrovni ramen vzadu | 1300 | 1300 | 1300 |
| Objemy zavazadlového prostoru (l)‡ |  |  |  |
| 5místná konfigurace, po plato (se sadou na opravu pneu) | 292 | 292 | 292 |
| 2místná konfigurace, po střechu (se sadou na opravu) | 1093 | 1093 | 1093 |
| Objem palivové nádrže (l) |  |  |  |
| Benzin/Diesel | 42/42 | 42/42 | 42/42 |

| Fiesta 5dv. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trend/Titanium | ST-Line | Vignale |
| Vnější rozměry (mm) |  |  |  |
| Celková délka | 4040 | 4065 | 4040 |
| Celková šířka včetně/bez zpětných zrcátek | 1941/1735 | 1941/1735 | 1941/1735 |
| Celková šířka se sklopenými zrcátky | 1783 | 1783 | 1783 |
| Celková výška | 1476 | 1466 | 1476 |
| Rozvor náprav | 2493 | 2493 | 2493 |
| Vnitřní rozměry (mm) |  |  |  |
| Prostor pro hlavu vpředu | 992 | 992 | 992 |
| Maximální prostor pro nohy vpředu | 1125 | 1125 | 1125 |
| Šířka interiéru v úrovni ramen vpředu | 1346 | 1346 | 1346 |
| Prostor pro hlavu vzadu | 955 | 955 | 955 |
| Prostor pro nohy vzadu | 835 | 835 | 835 |
| Šířka interiéru v úrovni ramen vzadu | 1300 | 1300 | 1300 |
| Objemy zavazadlového prostoru (l)‡ |  |  |  |
| 5místná konfigurace, po kryt zavazadelníku (se sadou na opravu pneu) | 303 | 303 | 303 |
| 2místná konfigurace, po střechu (se sadou na opravu) | 984 | 984 | 984 |
| Objem palivové nádrže (l) |  |  |  |
| Benzin/Diesel | 42/42 | 42/42 | 42/42 |

‡ Měřeno dle ISO 3832. Skutečné rozměry se mohou lišit v závislosti na výbavě konkrétního vozu

# ASISTENČNÍ TECHNOLOGIE

Aktivní parkovací asistent s podporou příčného i podélného stání

Adaptivní tempomat

Nastavitelný omezovač rychlosti

Automatické přepínání dálkových světel

Hlídání mrtvých úhlů

Upozornění na vozidla přijíždějící ze strany při couvání do silnice

Sledování bdělosti řidiče

Detektor bezpečné vzdálenosti

Parkovací senzory vpředu i vzadu

Asistent rozjezdů ve svahu

Systém pro navrácení do jízdního pruhu

Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Předkolizní asistent s detekcí chodců

Rozpoznávání dopravních značek

# BEZPEČNOST

Airbagy: čelní a boční vpředu, 2x okenní

Elektronický brzdový asistent

Elektronický stabilizační systém

Bezpečnostní pásy s omezovači tahu a předpínači na předních i zadních sedadlech

Bezpečnostní pásy s uzamykacími sponami vpředu

Úchyty ISOFIX

Deaktivace čelního airbagu spolujezdce s indikátorem

Upozornění na nezapnuté pásy 1. i 2. řady sedadel

# ŘÍZENÍ

| Typ | Hřebenové s elektrickým posilovačem (EPAS) |
| --- | --- |
| Převod | 14,6:1 |
| Stopový průměr otáčení (m) | 10,05 |

# PODVOZEK

| Vpředu | Nezávislé zavěšení vzpěrami MacPherson se spodními rameny ve tvaru L, převodka řízení a dutý stabilizátor upevněné na pomocném rámu |
| --- | --- |
| Vzadu | Vlečená náprava s torzně deformovatelným příčným členem. Jednoplášťové tlumiče pérování |

# BRZDY

|  | Vpředu | Vzadu |
| --- | --- | --- |
| Brzdy | Diagonálně dělená dvouokruhová brzdová soustava s hydraulickým ovládáním. Chlazené kotouče vpředu, bubny vzadu. (Vozy o výkonu nad 74 kW mají i vzadu kotoučové brzdy.) Elektronicky řízený čtyřkanálový protiblokovací systém (ABS) s elektronickým rozdělováním brzdného tlaku (EBD), elektronickým stabilizačním systémem (ESP) a brzdovým asistentem (EBA). Na přání se dodává systém automatického brzdění (AEB) jako součást předkolizního asistentu s detekcí chodců |
| Rozměry (mm) | Ø262 x 23 | Ø 202,8 bubny Ø252x12 kotouče (nad 74 kW) |
| Průměr pístků (mm) | Ø54 | Ø 20,64 bubny Ø36 kotouče (nad 74 kW) |

# KOLA A PNEUMATIKY

| Ocelová | Pneumatiky |
| --- | --- |
| 16” x 6,5” | 195/55-R16 |
| Z lehké slitiny |  |
| 15” x 6” | 195/60-R15 |
| 16” x 6,5” | 195/55-R16 |
| 17” x 7” | 205/45-R17 |
| 18” x 7” | 205/40-R18 |

# AERODYNAMIKA

| Model (3dv. a 5dv.) | Motor | Cd | A (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trend/Titanium | 1.0 Ecoboost | 0,300 | 2,15 |
|  | 1.1 TiVCT | 0,321 | 2,15 |
|  | 1.5 TDCi | 0,297 | 2,15 |
| Vignale | 1.0 Ecoboost | 0,315 | 2,14 |
| ST-Line | 1.0 Ecoboost | 0,320 | 2,15 |

# ZÁŽEHOVÉ MOTORY

|  |  | 1.1 Ti-VCT (70 k) man. | 1.1 Ti-VCT (85 k) man. |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ |  | Zážehový řadový tříválec, Ti-VCT, uložený vpředu napříč | Zážehový řadový tříválec, Ti-VCT, uložený vpředu napříč |
| Zdvihový objem | cm3 | 1084 | 1084 |
| Vrtání | mm | 73,0 | 73,0 |
| Zdvih | mm | 86,3 | 86,3 |
| Kompresní poměr |  | 12,0:1 | 12,0:1 |
| Max. výkon | K (kW) | 70 (52) | 85 (63) |
|  | ot.min-1 | 5000-6500 | 6300 |
| Max. točivý moment | Nm | 110 | 110 |
|  | ot.min-1 | 3500 | 3500 |
| Ventilový rozvod |  | DOHC, 4 ventily na válec, nezávisle proměnné časování sacích i výfukových ventilů | DOHC, 4 ventily na válec, nezávisle proměnné časování sacích i výfukových ventilů |
| Válce |  | 3 v řadě | 3 v řadě |
| Hlava válců |  | Z hliníkové slitiny | Z hliníkové slitiny |
| Blok válců |  | Litinový | Litinový |
| Pohon vačkových hřídelí |  | Řemen mazaný olejem, s dynamickým předpínačem | Řemen mazaný olejem, s dynamickým předpínačem |
| Kliková hřídel |  | Litinová, 6 protizávaží, 4 hlavní ložiska | Litinová, 6 protizávaží, 4 hlavní ložiska |
| Řídicí jednotka |  | Bosch MED17 | Bosch MED17 |
| Příprava směsi |  | Vstřikování paliva do sacího traktu | Vstřikování paliva do sacího traktu |
| Emisní třída |  | Euro 6 | Euro 6 |
| Přeplňování |  | - | - |
| Mazání |  | Olejové čerpadlo se zabudovaným odlehčovacím ventilem | Olejové čerpadlo se zabudovaným odlehčovacím ventilem |
| Objem olejové náplně vč. filtru | l | 4,1 | 4,1 |
| Chladicí soustava |  | Dělená se dvěma termostaty | Dělená se dvěma termostaty |
| Objem chladiva | l | 5,5 | 5,5 |
| Převodovka |  | 5stupňová manuální | 5stupňová manuální |

| Převody |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5. 0,775 4. 0,971 3. 1,345 2. 2,095 1. 3,727 Zpětný chod 3,727 Stálý převod 4,118 | 5. 0,775 5. 0.756 4. 0,971 4. 0.951 3. 1,345 3. 1.281 2. 2,095 2. 1.926 1. 3,727 1. 3.583 Zpětný chod 3,727 Zpětný chod 3.615 Stálý převod 4,118 Final Drive 4.56 |

|  |  | 1.0 EcoBoost (100, 125, 140 k) man. | 1.0 EcoBoost (100K) autom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ |  | Přeplňovaný zážehový řadový tříválec, Ti-VCT, uložený vpředu napříč | Přeplňovaný zážehový řadový tříválec, Ti-VCT, uložený vpředu napříč |
| Zdvihový objem | cm3 | 998 | 998 |
| Vrtání | mm | 71,9 | 71,9 |
| Zdvih | mm | 82,0 | 82,0 |
| Kompresní poměr |  | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Max. výkon | K (kW) | 100 (74) | 125 (92) | 140 (103) | 100 (74) |
|  | ot.min-1 | 4500-6500 | 6000 | 6000 | 4500-6500 |
| Max. točivý moment | Nm | 170 | 170 | 180 | 170 |
|  | ot.min-1 | 1500-4000 | 1400-4500 | 1500-5000 | 1500-4000 |
| Ventilový rozvod |  | DOHC, 4 ventily na válec, nezávisle proměnné časování sacích i výfukových ventilů | DOHC, 4 ventily na válec, nezávisle proměnné časování sacích i výfukových ventilů |
| Válce |  | 3 v řadě | 3 v řadě |
| Hlava válců |  | Z hliníkové slitiny | Z hliníkové slitiny |
| Blok válců |  | Litinový | Litinový |
| Pohon vačkových hřídelí |  | Řemen mazaný olejem, s dynamickým předpínačem | Řemen mazaný olejem, s dynamickým předpínačem |
| Kliková hřídel |  | Litinová, 6 protizávaží, 4 hlavní ložiska | Litinová, 6 protizávaží, 4 hlavní ložiska |
| Řídicí jednotka |  | Bosch MED17 se sběrnicí CAN-Bus a senzory detonačního spalování na každém válci, software Bosch | B Bosch MED17 se sběrnicí CAN-Bus a senzory detonačního spalování na každém válci, software FGEC |
| Příprava směsi |  | Vysokotlaké přímé vstřikování paliva se 6otvorovými vstřikovači | Vysokotlaké přímé vstřikování paliva se 6otvorovými vstřikovači |
| Emisní třída |  | Euro 6 | Euro 6 |
| Přeplňování |  | Turbodmychadlo Continental s nízkou setrvačností | Turbodmychadlo Continental s nízkou setrvačností |
| Mazání |  | Elektronicky řízené olejové čerpadlo s proměnným průtokem | Elektronicky řízené olejové čerpadlo s proměnným průtokem |
| Objem olejové náplně vč. filtru | l | 4,6 | 4,6 |
| Chladicí soustava |  | Dělená se dvěma termostaty | Dělená se dvěma termostaty |
| Objem chladiva | l | 5,8 | 5,8 |
| Převodovka |  | 6stupňová manuální | 6stupňová samočinná |
| Převody |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 0,634 5. 0,757 4. 0,943 3. 1,276 2. 1,958 1. 3,417 Zp. chod 3,833 St. převod 3,941 | 6. 0,634 5. 0,757 4. 0,943 3. 1,276 2. 1,958 1. 3,417 Zp. chod 3,833 St. převod 3,941 | 6. 0,634 5. 0,757 4. 0,943 3. 1,276 2. 1,958 1. 3,417 Zp. chod 3,833 St. převod 4,353 | - |

# VZNĚTOVÉ MOTORY

|  |  | 1.5 TDCi (85 k) |
| --- | --- | --- |
| Typ |  | Přeplňovaný vznětový řadový čtyřválec, uložený vpředu napříč |
| Zdvihový objem | cm3 | 1499 |
| Vrtání | mm | 73,5 |
| Zdvih | mm | 88,3 |
| Kompresní poměr |  | 16,0:1 |
| Max. výkon | K (kW) | 85 (63) |
|  | ot.min-1 | 3750 |
| Max. točivý moment | Nm | 215 |
|  | ot.min-1 | 1750-2500 |
| Ventilový rozvod |  | OHC, 2 ventily na válec |
| Válce |  | 4 v řadě |
| Hlava válců |  | Z hliníkové slitiny |
| Blok válců |  | Z hliníkové slitiny s litinovými vložkami válců |
| Pohon vačkových hřídelí |  | Řemen |
| Kliková hřídel |  | Kovaná ocelová |
| Řídicí jednotka |  | Bosch FDEC |
| Příprava směsi |  | Vysokotlaké přímé vstřikování common-rail s osmiotvorovými vstřikovači |
| Emisní třída |  | Euro 6 |
| Přeplňování |  | Turbodmychadlo s pevnou geometrií |
| Mazání |  | Olejové čerpadlo s proměnným průtokem, poháněné řemenem od klikové hřídele |
| Objem olejové náplně vč. filtru | l | 3,8 |
| Chladicí soustava |  | S integrovaným termostatem |
| Objem chladiva | l | 2,5 |
| Převodovka |  | 6stupňová manuální |
| Převody |  | 6. 0,568 5. 0,683 4. 0,865 3. 1,172 2. 1,880 1. 3,417 Zpětný chod 3,833 Stálý převod 3,37 |

Uváděné hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly naměřeny dle technických požadavků a specifikací evropských směrnic (EC) 715/2007 a (EC) 692/2008 v aktuálním znění. Uváděné hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 se vztahují na daný model, nikoliv na konkrétní kus. Standardizovaná testovací procedura umožňuje srovnání různých typů automobilů od různých výrobců. Vedle konstrukčních vlastností vozu ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva také jízdní styl řidiče i další netechnické faktory. CO2 patří k nejvýznamnějším skleníkovým plynům, způsobujícím globální oteplování.

Poznámka: Uvedené informace jsou předběžné a byly správné v době odevzdání tohoto dokumentu do výroby. Společnost Ford nicméně vyznává strategii neustálého zdokonalování svých produktů. Právo na změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.

# # #