# Text boxes

Saint-Gobain Abrasives AB

Box 305 • 177 25 Järfälla

Telefon 08-580 881 00 • Telefax 08-580 881 01

E-mail sga.se@saint-gobain.com
Hemsida: www.flexovit.se

November 2008

Ny lamellrondell för påfrestande kantbrytning och slipning

Ett nytt sortiment lamellrondeller med en ny typ av slipduk som ger förbättrade egenskaper lanseras av Flexovit. Lamellrondellerna är avsedda för påfrestande slipning och kantbrytning på t.ex. stål och rostfritt stål.

De nya lamellrondellerna, som har beteckningen Heavy Duty Plus, är mer kallskärande än konventionella lamellrondeller då slipduken har belagts ett speciellt bindemedel. Denna egenskap reducerar värmeutvecklingen under slipningen och minskar risken för bränning av arbetsstycket, vilket gör den lämplig för påfrestande slipning, gradning och kantbrytning av värmekänsliga material som rostfritt stål och andra svårslipade metaller.

Heavy Duty Plus är uppbyggda av en ny typ av slipdukslameller som består av en mycket kraftig polyesterduk som belagts med keramiskt slipmedel. Den kraftiga ryggen gör lamellrondellen mycket motståndskraftig mot nedslitning och söndertrasning vilket ger större livslängd enligt tillverkaren. Slipmedlet som används ger hög avverkning på kort tid.

Lamellrondellerna, som är avsedda för användning i vinkelslipmaskin, har en stödplatta av glasfiber. De finns i dimensionerna 115 och 125 mm i kornstorlekarna 40, 60 och 80. Se även www.flexovit.se.

- o -

För ytterligare information, kontakta Jonas Falk,

Saint-Gobain Abrasives AB, telefon 08-580 881 00.