# Lägga klinker på trägolv?

Det är både snyggt och praktiskt med klinker på hallgolvet. Och eftersom hallen inte är ett våtrum så behövs inget tätskikt och du behöver inte oroa dig för vattenskador.

Det finns dock några saker att tänka på. Innan du sätter klinker bör du lägga en gipsskiva på trägolvet. Rörelser i träbjälklaget kan annars göra att plattorna släpper eller att fogen spricker. Gipsskivorna limmar du enkelt fast med SERPO 616 Multi Max. När limmet härdat behöver du inte använda en speciell fästmassa till klinkerplattorna utan kan använda SERPO 616 Multi Max även till detta.

SERPO 616 Multi Max är ett snabbtorkande dispersionslim som främst används till uppstyvning av bjälklag men även kan användas till limning av cellplast, undertak, mineritskivor, samt som fästmassa till kakel och klinker.

I våta utrymmen kan SERPO 616 Multi Max användas tillsammans med en våtrumsgodkänd skiva i liknande konstruktion som ovan.

OBS! Skivan får inte skruvas till underlaget då rörelser fortplantas genom dessa vilket kan skapa sprickbildning. SERPO 616 Multi Max kan inte användas som fästmassa för kakel/klinker i våtrum.